| Nr. |  | Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schule: |  | Arbeitsplatz/Zimmer: |  |
| Gebäude: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Gefahrstoffmanagement |
|  |  |  | Sich.-DB-Nr: |
|  |  | Musterbetriebsanweisung für sehr giftige und giftige Stoffe |  |
| Geltungsbereich |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, sonstige Personen, die im Unterricht mit giftigen und sehr giftigen Stoffen umgehen, einschließlich der Vor- und Nachbereitung, der Aufbewahrung und Entsorgung. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | ( Das Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut, kann: Atemwege, Augen und Verdauungsorgane reizen, zu Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit, Bewusstlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen führen, Gesundheitsschäden (Lungenödem, Kehlkopfschwellung, zentraler Atemlähmung, Herz-Kreislaufstillstand, Nervenschäden) verursachen, zu Vergiftungen führen, irreversiblen Schäden (z. B.: der inneren Organe und Augen) verursachen zu erhöhter Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z. B.: Kleidung, Putzlappen) führen. ( Stoffe können sich im Körper anreichern. ( Das Eindringen in Boden, Kanalisation und Gewässer kann zu Belastungen und Schädigung der Umwelt führen. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Grundregeln: ( Beschäftigungsbeschränkungen beachten! ( Arbeiten im Abzug oder in geschlossenen Apparaturen durchführen! ( Einzusetzende Stoffe auf ein Mindestmaß beschränken! ( Stoffe von Zündquellen/offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. ( Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! Nur ex-geschützte und funkenfreie Geräte verwenden! Schlag und Reibung vermeiden! ( Vorratsgefäße oder sonstige Behältnisse im Tragekasten oder Eimer transportieren! Vorratsmenge auf einen Tagesbedarf/Schichtbedarf beschränken! ( Gefäße nicht offen stehen lassen ( Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Verspritzen und Staubentwicklung vermeiden. Produktreste ggf. sofort von den Händen entfernen. ( Umfüllen nur mit geeigneten Apparaturen. Pipettieren mit dem Mund ist verboten! ( Augenschutz: (Korbbrille (Gestellbrille mit Seitenschutz) tragen ( Hautschutz: Schutzhandschuhe tragen, Einmalhandschuhe für kurzzeitigen Einsatz verwenden! ( Körperschutz: Laborkittel aus antistatischem Material, z.B. Kleidung aus Baumwolle und geschlossene Schuhe mit antistatischen Sohlen tragen! ( Atemschutz: Bei störungsfreiem Arbeiten unter dem Abzug nicht erforderlich! Bei Grenzwertüberschreitung umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden! ( Nach Arbeitsende und vor jeder Pause: Hautreinigung mit Wasser und Seife, Hautpflegemittel verwenden! ( Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren, wenn eine Gefährdung durch Verunreinigung zu erwarten ist. Verunreinigte Kleidung wechseln. Nach Arbeitsende Kleidung wechseln. |
|  |  | Verhalten im Gefahrfall | Notruf: 112 |
|  | ( gefährdete Fachräume räumen, betroffene Personen und Umgebung warnen ( Verschüttete Festprodukte unter Staubvermeidung trocken aufnehmen, persönliche Schutzausrüstung tragen ( Flüssigprodukte mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer) aufnehmen und sachgemäß behandeln bzw. entsorgen, dabei persönliche Schutzausrüstung tragen. ( Bei Brand in der Umgebung: Behälter möglichst aus der Gefahrenzone bringen bzw. Gebinde und Behälter mit Sprühwasser kühlen. ( Kleine Brände wenn gefahrlos möglich ersticken (z.B.: durch Verschließen des Kolbens mit einem Stopfen oder über stülpen eines Gefäßes), ansonsten Feuerlöscher verwenden! Vorsicht: es können bei Brand gefährliche Dämpfe entstehen. ( bei größeren Schadensfällen unverzüglich Feuerwehr alarmieren |
|  |  | Verhalten im bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten, Bei Hilfeleistungen auf eigene Sicherheit achten. Personenschutz geht vor Sachschutz! Im Zweifelsfall umgehend Giftnotrufzentrale oder Arzt verständigen ( Nach Augenkontakt: bei Augenverätzungen mit weichem Wasserstrahl (Handbrause) bei gespreizten Lidern spülen (mindestens 10 Minuten) ggf. bis Weiterversorgung durch Rettungspersonal oder Arzt gewährleistet ist. Immer Augenarzt aufsuchen! ( Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung entfernen, dabei auf Selbstschutz achten, betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife reinigen. ( Nach Einatmen: Verletzen unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, stabile Seitenlagerung), Atmung und Puls überwachen. Bei Atem- oder Herzstillstand: künstliche Beatmung und Herzdruckmassage. ( Nach Verschlucken: In kleinen Schlucken reichlich Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Falls vorhanden: Gabe von medizinischem Kohlepulver. Für ärztliche Behandlung sorgen. ( Ersthelfer benachrichtigen ERSTHELFER: _____________________________ erreichbar in Raum: _____________________________ VERBANDKASTEN in Raum: _____________________________ Erste-Hilfe-Raum Nr.: _____________________________ ( So schnell, wie möglich NOTRUF tätigen FEUER/UNFALL: Notruf 112 POLIZEI: 110 Arzt/Durchgangsarzt: ____________________ Giftinformationszentrale: ____________________ |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Sachgerechte Abfallverminderung und Abfallentsorgung. ( Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! ( Abfälle nicht mischen! ( Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, bis zur sachgemäßen Entsorgung in geeigneten, verschließbaren und gekennzeichneten Behältnissen sammeln ( Kontaminierte Betriebsmittel (Einmalpipetten, Handschuhe etc.) in gekennzeichneten Behältnissen sammeln |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! |

# Text boxes

Gefahr