|  | Muster-Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV | Nr.: Stand: |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffmanagement |
| Schule: | ............................ | Arbeitsplatz/Zimmer | ............................ |
| Gebäude: | ............................ | Tätigkeit: ............................ |
| Geltungsbereich/Gefahrstoffbezeichnung |
| CAS-Nr.: | Musterbetriebsanweisung für Stoffe mit akuter Toxizität | Sich.-DB-Nr.: |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, sonstige Personen, die im Unterricht mit giftigen und sehr giftigen Stoffen umgehen, einschließlich der Vor- und Nachbereitung, der Aufbewahrung und Entsorgung. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Das Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut, kann: Atemwege, Augen und Verdauungsorgane reizen, Zu Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit, Bewusstlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen führen, Gesundheitsschäden (Lungenödem, Kehlkopfschwellung, zentraler Atemlähmung, Herz-Kreislaufstillstand, Nervenschäden) verursachen, Zu Vergiftungen führen, Irreversiblen Schäden (z. B.: der inneren Organe und Augen) verursachen Zu erhöhter Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z. B.: Kleidung, Putzlappen) führen. Stoffe können sich im Körper anreichern. Das Eindringen in Boden, Kanalisation und Gewässer kann zu Belastungen und Schädigung der Umwelt führen. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Beschäftigungsbeschränkungen beachten. Arbeiten im Abzug oder in geschlossenen Apparaturen durchführen. Einzusetzende Stoffe auf ein Mindestmaß beschränken. Stoffe von Zündquellen/offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen. Nur ex-geschützte und funkenfreie Geräte verwenden. Schlag und Reibung vermeiden. Vorratsgefäße oder sonstige Behältnisse im Tragekasten oder Eimer transportieren. Vorratsmenge auf einen Tagesbedarf/Schichtbedarf beschränken. Gefäße nicht offen stehen lassen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Verspritzen und Staubentwicklung vermeiden. Produktreste ggf. sofort von den Händen entfernen. Umfüllen nur mit geeigneten Apparaturen. Pipettieren mit dem Mund ist verboten. Augenschutz: Schutzbrille, Korbbrille, Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. Hautschutz: Schutzhandschuhe tragen, Einmalhandschuhe für kurzzeitigen Einsatz verwenden. Körperschutz: Laborkittel aus antistatischem Material, z. B. Kleidung aus Baumwolle und geschlossene Schuhe mit antistatischen Sohlen tragen. Atemschutz: Bei störungsfreiem Arbeiten unter dem Abzug nicht erforderlich. Bei Grenzwertüberschreitung umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause: Hautreinigung mit Wasser und Seife, Hautpflegemittel verwenden. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren, wenn eine Gefährdung durch Verunreinigung zu erwarten ist. Verunreinigte Kleidung wechseln. Nach Arbeitsende Kleidung wechseln. |
| Verhalten im Gefahrenfall | Feuer: 112 |
|  | Gefährdete Fachräume räumen, betroffene Personen und Umgebung warnen. Verschüttete Festprodukte unter Staubvermeidung trocken aufnehmen, persönliche Schutzausrüstung tragen. Flüssigprodukte mit saugfähigem unbrennbaren Material (z. B. Kieselgur, Blähglimmer) aufnehmen und sachgemäß behandeln bzw. entsorgen, dabei persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Brand in der Umgebung: Behälter möglichst aus der Gefahrenzone bringen bzw. Gebinde und Behältermit Sprühwasser kühlen. Kleine Brände wenn gefahrlos möglich ersticken (z. B.: durch Verschließen des Kolbens mit einem Stopfen oder über stülpen eines Gefäßes), ansonsten Feuerlöscher verwenden. Vorsicht: Es können bei Brand gefährliche Dämpfe entstehen. Bei größeren Schadensfällen unverzüglich Feuerwehr alarmieren. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Lehrkraft informieren. Im Bedarfsfall Notruf absetzen. Im Bedarfsfall Ersthelfer/in benachrichtigen. Wichtigste akut und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen sind Kopfschmerz, Benommenheit, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit. Maßnahmen: Nach Einatmen für reichlich Frischluftzufuhr sorgen und ggf. ärztliche Hilfe aufsuchen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe aufsuchen. Nach Augenkontakt Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei geöffneten Augenlidern mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Ggf. ärztliche Hilfe aufsuchen. Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Waser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. |
| Instandhaltung, sachgerechte Entsorgung |
|  | Entsorgungshinweise des Herstellers beachten (siehe Sicherheitsdatenblätter). Durchtränkte Lappen und Bindemittel in geeignetem Sammelbehälter entsorgen. Produktreste, die nicht mehr verwendet werden, in geeigneten Sammelgefäßen als Sondermüll entsorgen. Sammelgefäße an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| Datum: | Freigegeben (Unterschrift): |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt. |